法国KIMO CP112/113差压变送器（±1000pa、±10000pa）

产品特色:

• 适用于暖通空调微差压测量
• CP112量程: -1000~+1000 Pa (可设置为0~100 Pa到0~1000 Pa )
• CP113量程: -10000~+10000 Pa (可设置为0~1000 Pa到0~10000 Pa )
• 输出信号: 4~20 mA,电源 16~30 Vdc (2线式)；0~10 V 或 4~20 mA,电源 24 Vac/Vdc (3/4线式)
• 工业塑料外壳, IP65 防护等级
• 可选择有或无数字显示屏
• 变送器可通过背出线方式连接输出信号和电源
• 随货提供背部固定背板, 变送器旋转即固定

变送器功能:

| 测量单位 | Pa,mmH2O,inWG,mmHG,daPa,KPa,hPa,mbar |
| --- | --- |
| 精确度 | ±1% 测量值 |
| 响应时间 | 1/e (63%) 0.3 s |
| 分辨率 | 1 Pa,0.1 mmH2O,0.01 mbar,0.01 inWG,0.01mmHG,0.1 daPa,0.001 kPa |
| 零点校准 | 通过按键手动零点校准 |
| 测量介质 | 空气和中性气体 |
| 允许过压 | 21000 Pa (CP112),69000 Pa (CP113) |
| 操作温度 | 0~+50 °C |
| 储存温度 | -10~+70 °C |

技术规格:

| 输出信号/电源 | 主动输出： 3/4线式，4~20 mA或 0~10 V(24Vac/Vdc±10%)； 被动输出：2线式,4~20mA(16~30Vdc) |
| --- | --- |
| 负载 | 最大负载：500 Ω ( 4~20 mA )；最小负载 : 1000 Ω ( 0~10 V ) |
| 功耗 | 2 VA ( 0~10 V ) 或 最大 22 mA ( 4~20 mA ) |
| 电磁兼容性 | EN 61326 |
| 接线端口 | 螺丝接线槽适用电缆 Ø 0.05 到 2.5 mm2 |
| 电脑连接端口 | KIMO USB 连接线 |
| 使用环境 | 空气和中性气体 |